Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMOGI GRANICZNE DLA TESTÓW ,WSZYSTKICH ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZANIA POZIOMÓW LEKÓW I BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH ORAZ DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA Z WYPOSAŻENIEM

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2014/15 wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS/zabezpieczenie na 30 min/.w najnowszej wersji z ostatnio wprowadzonych na rynek analizatorów w Polsce |  |
| 2 | Analizator wolnostojący Należy załączyć zdjęcie i opis aparatu. |  |
| 3 | Zaoferowany analizator dostosowany wagą i wielkością do możliwości istniejących w pracowni oraz wykonanie niezbędnych instalacji ,adaptacji itp. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji pomieszczeń laboratorium w terminie wyznaczonym w rozdziale III SIWZ pkt. 8 |  |
| 4 | Analizator i odczynniki, kalibratory pochodzące od jednego dostawcy |  |
| 5 | Wykonawca dostarcza wszystkie odczynniki do każdego badania: reagenty, kalibratory /swoiste, wielopoziomowe itp./, kontrole/negatywne, pozytywne, wielopoziomowe/, bufory, rozcieńczalniki, płyny płuczące, czyszczące, odbiałczające, do obróbki wstępnej /np.metanol/, lizujące krew, ekstrahujące substancję badaną itp. oraz materiały zużywalne - akcesoria zużywalne niezbędne do wykonywania badań, opracowania materiału biologicznego oraz wykonania kontroli i kalibracji itp. typu: kuwety, naczyńka reakcyjne, zakrętki, probówki, celki i itp./dotyczy procedur badawczych oraz okresowej i bieżącej konserwacji analizatora/ Dotyczy to bez wyjątku wszystkich rodzajów wymaganych do badań materiałów opisanych w ulotkach producenta również typu wymagane niedostarczone, wymagane niezapewnione. |  |
| 6 | Metoda badania- immunoenzymatyczna typu EMIT |  |
| 7 | Analizator posiadający wbudowany BACKUP |  |
| 8 | Wszystkie badania będą wykonywane na pokładzie jednego analizatora |  |
| 9 | Wydajność analizatora powyżej 100 testów / godzinę |  |
| 10 | Czas otrzymania pierwszego wyniku nie dłuższy niż 20 minut. |  |
| 11 | Objętość próbki badanej ok.200 µl |  |
| 12 | Minimum 75 pozycji na próbki badane,18 pozycji na kalibratory,8 pozycji na kontrole. |  |
| 13 | Powyżej 50 miejsc odczynnikowych na pokładzie analizatora |  |
| 14 | Możliwość ciągłego doładowywania odczynników i probówek w czasie pracy analizatora |  |
| 15 | Możliwość pracy w probówkach lub tzw. ”stempel cups” |  |
| 16 | Automatyczna detekcja objętości odczynnika |  |
| 17 | Opcja STAT |  |
| 18 | Wbudowany system kontroli jakości |  |
| 19 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora /temp. do 12 ºC/ |  |
| 20 | Analizator kompletny z oprogramowaniem ,w pełni wyposażony w sprzęt dodatkowy typu: komputer, drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych itp. wraz z całym niezbędnym oprogramowaniem |  |
| 21 | Analizator przystosowany do pracy ciągłej całodobowej |  |
| 22 | Możliwość rejestrowania badań w analizatorze za pomocą kodów kreskowych/ analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych/lub manualnego rejestrowania badań |  |
| 23 | Możliwość wykonywania pojedynczych próbek i w serii bez podwyższania kosztów badania. |  |
| 24 | Przez cały okres trwania umowy analizator musi współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym aktualnie stosowanym w laboratorium - obecnie Infomedica. Wykonawca będzie wymagał włączenia do LSI . Koszt włączenia się do systemów Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca Dodatkowo jedno stanowisko komputerowe / niezależnie od zestawu komputerowego obsługującego pracę analizatora /zapewniające dwustronną komunikację z analizatorem , włączone do LSI, obejmujące : 1.Komputer wraz z systemem operacyjnym Windows/odpowiednim do wymaganych funkcji/ 2.Monitor LCD wysokiej rozdzielczości 3.Drukarka-laserowa monochromatyczna 4.Klawiatura bezprzewodową 5.Mysz optyczna 6.Czytnik kodów kreskowych 7.Licencję 8.Program antywirusowy 9.Oraz zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS /min. na 30 minut/ Wszystkie czynności /urządzenia ,sterowniki, licencje itp./ szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora i całego wyposażenia i uruchomieniem dwustronnej komunikacji oraz włączeniem i uruchomieniem komunikacji z LSI - w ramach umowy na koszt Wykonawcy. |  |
| 25 | W ramach dzierżawy należy zapewnić wydruki wyników badań na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga min.1 laserowej drukarki monochromatycznych o prędkości drukowania min.50 stron na minutę i wydajności dostosowanej do ilości wydruków. Możliwość wydruków w formacie A4 i A5-bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca dostarcza wszystkie akcesoria niezbędne do pracy drukarek/bębny, tonery/ oraz papier do drukowania wyników/papier do drukarek format A4 i A5 / Przez cały okres trwania umowy zapewnia serwis urządzeń w ramach umowy. Szacowana liczba wydruków: A4 - 10 kartek dziennie/wydruki kontroli, kalibracji, raportów błędów itp./ A5 - 50 kartek dziennie/wydruki wyników badań pacjentów/ |  |
| 26 | Kalkulację ilości regentów, kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta oraz z uwzględnieniem faktu, że większość badań będzie wykonywana pojedynczo lub w krótkich seriach |  |
| 27 | Przy kalkulacji ilości regentów i kontroli i akcesoriów należy uwzględnić dodatkowo harmonogram wewnętrznej kontroli jakości prowadzonej w laboratorium codziennie dla badań: Cyklosporyna,Takrolimus,Kwas walproinowy, Carbamizepina, Vankomycyna, Digoksyna, Etanol oraz 1 raz w tygodniu dla pozostałych 8 badań. |  |
| 28 | W przypadku pominięcia materiałów lub zaniżenia ich ilości np. reagentów, kalibratorów, kontroli, akcesoriów i innych materiałów zużywalnych Wykonawca będzie musiał dostarczać je na swój koszt do czasu zakończenia terminu umowy. |  |
| 29 | Wszystkie odczynniki należy zaoferować w pełnych opakowaniach, zaokrąglając w górę do pełnych opakowań |  |
| 30 | Trwałość krzywej kalibracyjnej nie mniej niż 10 dni |  |
| 31 | Odczynniki konfekcjonowanie tak aby można wykonać pojedyncze badania i w dowolnej wielkości serii w ilości łącznej zgodnej z deklarowaną na opakowaniu a nie w zestawach po kilka testów wymagających gromadzenia badań, ponoszenia strat przy pojedynczych oznaczeniach z powodu ich nie wykorzystania . |  |
| 32 | Wielkość opakowania 100-200 testów |  |
| 33 | Termin trwałości odczynników min.6 miesięcy licząc od dnia dostawy do laboratorium |  |
| 34 | Wszystkie testy do badań poziomu leków przystosowane do badań ilościowych, narkotyki półilościowo |  |
| 35 | Karty charakterystyki dostarczone do każdego rodzaju produktu /wersja drukowana / |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języki polskim/wersja pisemna/ |  |
| 37 | Termin realizacji dostaw od wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 5 dni od poniedziałku do piątku maksymalnie 24 godziny w trybie ”CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt wykonawcy do magazynu Laboratorium Mikrobiologiczno-Toksykologicznego/budynek G II piętro lub do aktualnej lokalizacji |  |
| 38 | Tryb rozpatrywania reklamacji: produkty podlegające reklamacji-dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin/dostarczenie prawidłowego produktu/ potwierdzenie rozpatrywania reklamacji w ciągu 5 dni rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych produktów |  |
| 39 | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w programie zewnętrznej oceny wiarygodności analiz medycznych SOWA-med. Przez cały okres trwania umowy wg poniżej przedstawionych danych: Nr programu Nazwa Częstotliwość 2410 Monitorowanie poziomu leków we krwi 2 X rok 3300 Leki i narkotyki w moczu 2 X rok 2511 alkohol/etanol/w surowicy 2 X rok Uwaga w przypadku braku ,zmiany Nr katalogowego czy składu, nazwy kontroli należy zapewnić inny odpowiednik. Oraz dodatkowo dla parametrów cylkosporyna, sirolimus, takrolimus kwas mykofenolowy udział co najmniej dwa razy w roku w zewnętrznym programie kontroli jakości obejmującym te badana. |  |
| 40 | Oprogramowanie analizatora , umożliwiające szybkie wprowadzane danych: pełnej nazwy jednostki zlecającej, wykonującej badanie, danych dotyczących pacjenta: PESEL, adres, wiek ,pacjenta ,dane lekarz zlecającego oraz badania: nazwę badania i numer badania, wynik, jednostki, zakres normy, interpretację wyniku oraz komentarze, autoryzację przez operatora. Możliwość indywidualnego konstruowania wyniku, wyszukiwania wyników, drukowania,/w formacie A4,A5/ oraz raporty , archiwizacja i podstawowe opracowania statystyczne , zabezpieczenie do dostępu do danych zależnie od uprawnień operatora Analizator wpięty do LSI do Infomedica. Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy analizatorem i bazą danych/kartami pacjentów/,automatyczne przesyłanie wyników badań z analizatora do kart po ich akceptacji przez użytkownika. |  |
| 41 | W ramach umowy aktualizacja oprogramowania i wyposażenia w okresie trwania umowy |  |
| 42 | W ramach umowy profesjonalny nadzór nad oprogramowaniem i modyfikacja w czasie trwania umowy |  |
| 43 | Wszystkie dodatkowe urządzenia potrzebne do badań jak: Wirówka na 10 000obrot./min Stacja wodna o wydajności dostosowana do potrzeb Wytrząsarka dostarczone i zainstalowane w ramach umowy , objęte pełnym serwisem i konserwacją, dostawą i wymianą części zużywalnych i nieużywalnych na koszt Wykonawcy |  |
| 44 | W przypadku konieczności stosowania do badań wody destylowanej, redestylowanej czy dejonizowanej Wykonawca dostarcza ją w pojemnikach lub instaluje stację wodną w laboratorium /o właściwej wydajności / Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostawą, instalacją, konserwacją, dezynfekcją, , czyszczeniem tych urządzeń, kosztami części i ich wymianą oraz dostosowaniem pomieszczenia. |  |
| 45 | Szkolenie na miejscu u użytkownika w ramach umowy z następujących zakresów : bieżąca obsługa i konserwacja analizatorów i wyposażenia dodatkowego procedury badań, kalibracje, kontrole interpretacja wyników badań Wydanie certyfikatów imiennych dla osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
| 46 | Zamawiający nie dopuszcza wykonywania w ramach umowy badań poza Laboratorium Mikrobiologiczno – Toksykologicznym /wyszczególnionych w SIWZ/ |  |
| 47 | Wykonanie zadania obejmuje: przywiezienie analizatora, całego sprzętu i zestawów komputerowych wraz z całym oprzyrządowaniem, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie, włączenie do LSI, wprowadzenie kalibracji i materiałów kontrolnych, sprawdzenie poprawności wyników badań i szkolenie personelu laboratorium z zakresu obsługi aparatu z wyposażeniem, wykonania badań, kontroli i kalibracji oraz interpretacji wyników badań/dla wskazanych przez Zamawiającego osób/ |  |
| 48 | Gwarancja techniczna dla analizatora wraz z wyposażeniem na okres trwania umowy |  |
| 49 | Wykonawca zapewni przez cały okres trwania umowy serwis przedmiotu dzierżawy w celu zapewnienia bezawaryjnego jego funkcjonowania ponosząc wszelki koszty z tym związane /robocizna, dojazd, części zużywalne i niezużywalne z ich wymianą, konserwacja itp./w cenie dzierżawy |  |
| 50 | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii/przyjazd do Zamawiającego Pracownika serwisu i naprawa do 24 h od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez automatyczny serwis producenta urządzenia/telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną. |  |
| 51 | Urządzenie zastępcze/o przynajmniej takich samych parametrach co urządzenie dzierżawione / na okres awarii, naprawy. |  |
| 52 | Wykonawca w ramach umowy dokonywać będzie przeglądów technicznych urządzeń 1 raz w roku i na wezwanie Zamawiającego w razie stwierdzenia nieprawidłowości. W momencie instalacji urządzeń dostarczy paszporty techniczne i każdorazowo po dokonanym przeglądzie, zostanie dostarczone świadectwo bezpieczeństwa lub wpis w paszporcie technicznym, potwierdzający sprawność urządzenia. |  |
| 53 | W razie zmiany lokalizacji urządzeń będących przedmiotem dzierżawy Wykonawca na swój koszt przeniesie, zainstaluje, włączy do LSI i uruchomi urządzenia wraz z całym oprzyrządowaniem w nowym pomieszczeniu wraz z jego niezbędną adaptacją . |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMOGI GRANICZNE DLA ZESTAWU ODCZYNNIKÓW - KRWINEK DO CODZIENNEJ KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ SEROLOGICZNYCH TECHNIK MANUALNYCH I UŻYWANEGO SPRZĘTU

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skład zestawu musi zawierać próbki krwi kontrolnej grupy A1 i próbki krwi kontrolnej grupy B ,z których jedna jest Rh D/plus/ druga Rh D/minus/ zawieszone w surowicy kontrolnej ze słabymi przeciwciałami anty-D i anty-Fya lub próbki krwi grupy O i próbki krwi grupy AB , z których jedna jest Rh D /plus/, druga Rh D/minus/ zawieszone w surowicy kontrolnej ze słabymi przeciwciałami anty-D i anty-Fya |  |
| 2 | Zestaw musi zwierać 4 probówki krwinek grupy A1 o objętości 5-8 ml każda i 4 probówki krwinek grupy B o objętości 5-8 ml każda lub analogicznie krwinki grupy O i AB .Próbki krwi zawieszone w surowicy kontrolnej ze słabymi przeciwciałami anty-D i anty-Fya |  |
| 3 | Wymagana gęstość krwinek to 15 %( +/-2%) |  |
| 4 | Termin trwałości zestawu min 4 tygodnie licząc od dnia dostawy do laboratorium |  |
| 5 | Dostawa regularna wg. wcześniej przedstawionego harmonogramu |  |
| 6 | Termin trwałości i użytkowania każdej probówki zestawu po otworzeniu min. 7 dni |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu