Załącznik nr 1-B-1 do SIWZ

ZMIANY DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawiający wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej Projekt Wykonawczy PW. 9 punkt 4.8 i 4.9  w zakresie  zawartych w  nim nazw własnych urządzeń sieciowych ENTERASYS B5G124-24 oraz ENTERASYS B5G123-48 przy których brakuje zapisu „lub inne o równoważnych parametrach”.

Poniżej opis minimalnych parametrów urządzeń.

1. Przełącznik_24

| Sieciowy przełącznik dostępowy – 24 portowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzenie spełnienia |
| 1. | Architektura | Przełączniki muszą mieć możliwość łączenia w stosy/wieże do 8 przełączników lub budowę modularną, zapewniając możliwość rozbudowy liczby portów w poszczególnych punktach dystrybucyjnych, Połączenie urządzeń w stos/wieżę powinno zapewniać redundancję - połączenie przełączników w pętlę zwrotną, Zarządzanie stosem/wieżą poprzez 1 adres IP. |  |
| 2. | Interfejsy fizyczne | Minimum 24 porty 10/100/1000 BASE-T RJ45, z technologią auto-sensing, auto-negotiating MDI/MDI-X Minimum 4 porty uplink 1000Base-X SFP – dopuszcza się wykorzystanie portów podwójnego zastosowania (COMBO), Minimum 2 dedykowane porty do łączenia w stos/wieżę nie ograniczające liczby portów dostępowych, Minimum 1 port konsolowy do zarządzania przełącznikiem, Musi posiadać wersję obsługującą technologie 802.3af i 802.3at PoE, która może być dodana do wieży z przełącznikami non-PoE. |  |
| 3. | Montaż | Standardowy stelaż teletechniczny 19” typu Rack o wysokości nie większej niż 1 U. |  |
| 4. | Pamięć i procesor | Minimalna wielkość pamięci SDRAM: 512 MB, Minimalna wielkość pamięci FLASH: 32 MB. |  |
| 5. | Wydajność | Minimalna przepustowość: 35 Mpps, Minimalna przepustowość przełączania: 48 Gbps na przełącznik, Minimalna wydajność połączenia w stosie: 48 Gbps, Przełącznik musi zapewniać przełączanie z pełną prędkością łącza w obie strony. |  |
| 7. | Rozmiar tablicy adresów MAC | Minimalna liczba adresów: 32 000. |  |
| 8. | Sieci VLAN | Obsługa sieci VLAN zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q z pełnym wsparciem dla protokołów GARP i GVRP, Obsługa minimum 4 000 ID sieci VLAN oraz minimum 1 000 sieci VLAN aktywnych jednocześnie w pojedynczym stosie. |  |
| 9. | Funkcje zarządzania | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: SNMP v1/v2c/v3, Standardowy interfejs wiersza poleceń CLI, Secure Shell (SSHv2), Secured Socket Layer (SSL), RFC 2865 RADIUS, RFC 2866 RADIUS Accounting, TACACS+, przy czym TACACS+ musi zapewniać obsługę zarządzania AAA (uwierzytelniania, autoryzacja i audytowanie). Obsługa wielu obrazów oprogramowania z funkcją odtwarzania, Obsługa wielu plików konfiguracyjnych, Plik konfiguracyjny w formie tekstowej, Telnet, Syslog, Secure Copy oraz Secure FTP, Simple Network Time Protocol (SNTP) lub NTP, RMON – wsparcie dla 4 różnych grup, Port mirroring (jeden do jednego, wiele do jednego), Monitorowanie źródła zasilania i układu chłodzenia poprzez SNMP, Redundantne zarządzanie stosem. |  |
| 10. | Protokoły ogólne | Przełącznik musi obsługiwać następujące protokoły i technologie: LLDP/LLDP-MED, 802.3ad Link Aggregation, 802.1D MAC Bridges, 802.1s Multiple Spanning Tree, 802.1t Path Cost Amendment to 802.1D, 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree, 802.3x Flow Control, IP Multicast (IGMPv1,v2,v 3), IGMP v1/v2/v3 Snooping, Ramki Jumbo Frames (minimum 9 kB), Standardowe listy ACL, Rozszerzone listy ACL, RIPv1 i RIPv2, Trasy statyczne, DHCP/BootP Relay, Musi obsługiwać źródła danych SFlow |  |
| 11. | Bezpieczeństwo | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa, profil bezpieczeństwa oznacza połączenie: definicji sieci VLAN, reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, realizację zasad dublowania operacji dla ruchu IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4, realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4. Urządzenie musi obsługiwać możliwość zastosowania profilu bezpieczeństwa: statycznie dla portu, statycznie dla adresów MAC, statycznie dla adresów IP, statycznie dla VLAN-ów, dynamicznie zgodnie z uwierzytelnieniem przez RADIUS. Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne wdrożenie wielu profili bezpieczeństwa na jednym porcie, Urządzenie musi umożliwiać wdrożenie profilu domyślnego do czasu dokonania poprawnej autentykacji i przydzielenia profilu docelowego. Ochrona przed atakami typu DHCP/ARP Spoof Protection Obsługa MAC Port Locking (dynamiczne i statyczne). |  |
| 12. | QoS | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: Obsługa priorytetów zgodna z IEEE 802.1p, Możliwość klasyfikacji pakietów w warstwach L2-L4 według: ID portu fizycznego, Adresie MAC, Podsieci IP, Adresie IP, Typie protokołu IP, IP ToS (Type of Service), DSCP (Differentiated Services Code Point), Porcie TCP/UDP, Sprzętowo realizowana obsługa minimum 8 kolejek priorytetów na każdym porcie, Obsługa wielu mechanizmów kolejkowania (SPQ, WRR), Obsługa kontroli poziomu pasma przychodzącego w każdym przepływie, rate-limit dla ruchu wchodzącego, Możliwość przypisania ruchu do różnych sieci VLAN zgodnie z kryteriami L2-L4. |  |
| 13. | Uwierzytelnianie | Urządzenie musi obsługiwać następujące metody uwierzytelniania: poprzez IEEE 802.1x, wykorzystujące adres MAC, wykorzystujące przeglądarkę internetową, Obsługa Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580), |  |
| 14 | Integracja z pozostałymi komponentami | Musi umożliwiać wykrywanie lokalizacji systemów końcowych w czasie rzeczywistym i przechowywanie tych informacji w centralnej bazie danych do wykorzystania w procesie implementacji technologii NAC, która jest również przedmiotem postępowania Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć wymagane moduły/kable/przewody tego samego producenta, co dostarczane urządzenie do połączenia w stos z pozostałymi przełącznikami zgodnie z zestawieniem ilościowym |  |
| 15. | Gwarancja | Urządzenie musi posiadać gwarancję obejmująca dostawę następnego dnia roboczego, z dostępem do nowych funkcjonalności, wsparcia technicznego przez email, telefon w wymiarze 8x5 oraz aktualizację oprogramowania, na okres nie krótszy niż 5 lat. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Dostawca urządzeń zobowiązuje się do zapewnienia obecności fizycznej swojego przedstawiciela w dowolnej z siedzib Zamawiającego w przypadku awarii urządzenia i pomocy w diagnostyce w terminie do 4 godzin od zgłoszenia awarii w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń Dostawca urządzeń zobowiązuje się do udzielania nielimitowanej liczby porad telefonicznych związanych z eksploatacją urządzeń w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Dostawca urządzeń powinien zatrudniać co najmniej dwie osoby przeszkolone przez producenta i posiadającą odpowiedni certyfikat z zakresu przełączników sieciowych i zarządzania nimi w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii Urządzenia muszą być dostarczone obowiązującym oficjalnym kanałem dystrybucji a dostawca musi mieć status partnera handlowego producenta |  |

2. Przełącznik 48

| Sieciowy przełącznik dostępowy – 48 portów |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzenie spełnienia |
| 1. | Architektura | Przełączniki muszą mieć możliwość łączenia w stosy/wieże do 8 przełączników lub budowę modularną, zapewniając możliwość rozbudowy liczby portów w poszczególnych punktach dystrybucyjnych, Połączenie urządzeń w stos/wieżę powinno zapewniać redundancję - połączenie przełączników w pętlę zwrotną, Zarządzanie stosem/wieżą poprzez 1 adres IP. |  |
| 2. | Interfejsy fizyczne | Minimum 48 porty 10/100/1000 BASE-T RJ45, z technologią auto-sensing, auto-negotiating MDI/MDI-X Minimum 4 porty uplink 1000Base-X SFP – dopuszcza się wykorzystanie portów podwójnego zastosowania (COMBO), Minimum 2 dedykowane porty do łączenia w stos/wieżę nie ograniczające liczby portów dostępowych, Minimum 1 port konsolowy do zarządzania przełącznikiem, Musi posiadać wersję obsługującą technologie 802.3af i 802.3at PoE, która może być dodana do wieży z przełącznikami non-PoE. |  |
| 3. | Montaż | Standardowy stelaż teletechniczny 19” typu Rack o wysokości nie większej niż 1 U. |  |
| 4. | Pamięć i procesor | Minimalna wielkość pamięci SDRAM: 512 MB, Minimalna wielkość pamięci FLASH: 32 MB. |  |
| 5. | Wydajność | Minimalna przepustowość: 70 Mpps, Minimalna przepustowość przełączania: 96 Gbps na przełącznik, Minimalna wydajność połączenia w stosie: 48 Gbps, Przełącznik musi zapewniać przełączanie z pełną prędkością łącza w obie strony. |  |
| 7. | Rozmiar tablicy adresów MAC | Minimalna liczba adresów: 32 000. |  |
| 8. | Sieci VLAN | Obsługa sieci VLAN zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q z pełnym wsparciem dla protokołów GARP i GVRP, Obsługa minimum 4 000 ID sieci VLAN oraz minimum 1 000 sieci VLAN aktywnych jednocześnie w pojedynczym stosie. |  |
| 9. | Funkcje zarządzania | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: SNMP v1/v2c/v3, Standardowy interfejs wiersza poleceń CLI, Secure Shell (SSHv2), Secured Socket Layer (SSL), RFC 2865 RADIUS, RFC 2866 RADIUS Accounting, TACACS+, przy czym TACACS+ musi zapewniać obsługę zarządzania AAA (uwierzytelniania, autoryzacja i audytowanie). Obsługa wielu obrazów oprogramowania z funkcją odtwarzania, Obsługa wielu plików konfiguracyjnych, Plik konfiguracyjny w formie tekstowej, Telnet, Syslog, Secure Copy oraz Secure FTP, Simple Network Time Protocol (SNTP) lub NTP, RMON – wsparcie dla 4 różnych grup, Port mirroring (jeden do jednego, wiele do jednego), Monitorowanie źródła zasilania i układu chłodzenia poprzez SNMP, Redundantne zarządzanie stosem. |  |
| 10. | Protokoły ogólne | Przełącznik musi obsługiwać następujące protokoły i technologie: LLDP/LLDP-MED, 802.3ad Link Aggregation, 802.1D MAC Bridges, 802.1s Multiple Spanning Tree, 802.1t Path Cost Amendment to 802.1D, 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree, 802.3x Flow Control, IP Multicast (IGMPv1,v2,v 3), IGMP v1/v2/v3 Snooping, Ramki Jumbo Frames (minimum 9 kB), Standardowe listy ACL, Rozszerzone listy ACL, RIPv1 i RIPv2, Trasy statyczne, DHCP/BootP Relay, Musi obsługiwać źródła danych SFlow |  |
| 11. | Bezpieczeństwo | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa, profil bezpieczeństwa oznacza połączenie: definicji sieci VLAN, reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, realizację zasad dublowania operacji dla ruchu IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4, realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4. Urządzenie musi obsługiwać możliwość zastosowania profilu bezpieczeństwa: statycznie dla portu, statycznie dla adresów MAC, statycznie dla adresów IP, statycznie dla VLAN-ów, dynamicznie zgodnie z uwierzytelnieniem przez RADIUS. Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne wdrożenie wielu profili bezpieczeństwa na jednym porcie, Urządzenie musi umożliwiać wdrożenie profilu domyślnego do czasu dokonania poprawnej autentykacji i przydzielenia profilu docelowego. Ochrona przed atakami typu DHCP/ARP Spoof Protection Obsługa MAC Port Locking (dynamiczne i statyczne). |  |
| 12. | QoS | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: Obsługa priorytetów zgodna z IEEE 802.1p, Możliwość klasyfikacji pakietów w warstwach L2-L4 według: ID portu fizycznego, Adresie MAC, Podsieci IP, Adresie IP, Typie protokołu IP, IP ToS (Type of Service), DSCP (Differentiated Services Code Point), Porcie TCP/UDP, Sprzętowo realizowana obsługa minimum 8 kolejek priorytetów na każdym porcie, Obsługa wielu mechanizmów kolejkowania (SPQ, WRR), Obsługa kontroli poziomu pasma przychodzącego w każdym przepływie, rate-limit dla ruchu wchodzącego, Możliwość przypisania ruchu do różnych sieci VLAN zgodnie z kryteriami L2-L4. |  |
| 13. | Uwierzytelnianie | Urządzenie musi obsługiwać następujące metody uwierzytelniania: poprzez IEEE 802.1x, wykorzystujące adres MAC, wykorzystujące przeglądarkę internetową, Obsługa Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580), |  |
| 14 | Integracja z pozostałymi komponentami | Musi umożliwiać wykrywanie lokalizacji systemów końcowych w czasie rzeczywistym i przechowywanie tych informacji w centralnej bazie danych do wykorzystania w procesie implementacji technologii NAC, która jest również przedmiotem postępowania Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć wymagane moduły/kable/przewody tego samego producenta, co dostarczane urządzenie do połączenia w stos z pozostałymi przełącznikami zgodnie z zestawieniem ilościowym |  |
| 15. | Gwarancja | Urządzenie musi posiadać gwarancję obejmująca dostawę następnego dnia roboczego, z dostępem do nowych funkcjonalności, wsparcia technicznego przez email, telefon w wymiarze 8x5 oraz aktualizację oprogramowania, na okres nie krótszy niż 5 lat. |  |
| 15. | Wymagania dodatkowe | Dostawca urządzeń zobowiązuje się do zapewnienia obecności fizycznej swojego przedstawiciela w dowolnej z siedzib Zamawiającego w przypadku awarii urządzenia i pomocy w diagnostyce w terminie do 4 godzin od zgłoszenia awarii w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń Dostawca urządzeń zobowiązuje się do udzielania nielimitowanej liczby porad telefonicznych związanych z eksploatacją urządzeń w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Dostawca urządzeń powinien zatrudniać co najmniej dwie osoby przeszkolone przez producenta i posiadającą odpowiedni certyfikat z zakresu przełączników sieciowych i zarządzania nimi w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii Urządzenia muszą być dostarczone obowiązującym oficjalnym kanałem dystrybucji a dostawca musi mieć status partnera handlowego producenta |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE.  Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

…................................              ……………………………....................................................

/ miejscowość ,data /                 /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/