Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

Wymagane parametry techniczne zestawu klatek lędźwiowych do techniki TLIF

do zadania nr 4

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu klatek lędźwiowych do techniki TLIF | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie i warunki zestawu: |
|  | - możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, |  |
|  | - kulisty koniec podajnika implantu ułatwiający implantację, dobicie i końcowe położenie, |  |
|  | - prosta i pod kątem 15 stopni odgięta nasada podajnika dla dwóch opcji implantacji, |  |
|  | - implant posiadający ząbki dla bezpieczniejszej fiksacji, |  |
|  | - jednolita 10mm szerokość implantu dla wszystkich długości, |  |
|  | - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki, |  |
|  | - wysokości implantów od 7 do 15mm ze skokiem co 1mm, |  |
|  | - długość implantów w 3 rozmiarach – 25mm, 30mm, 36mm |  |
|  | - możliwość napełnienia wiórem kostnym, |  |
|  | - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa, |  |
| 2 | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |